Подовжувач електричний, 3 розетки, 1.5м, артикул – 567569

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в жовтні 2021 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

-  подовжувач електричний, 3 розетки, 1.5м, артикул – 567569, дата виготовлення – березень 2021р., країна-виробник – Китай, штрих-код: 0260004101077.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 23.10.2021р. № 2669 встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам НД , а саме:

- на подовжувачі, електричний 3 розетки 1,5м, артикул – 567569 є невідповідність між силою струму зазначеною на розетках (16А, 250V) і силою струму зазначеною на вилці (6-10 А, 250V) – 6.2 ДСТУ ІЕС 60884-1;

- значення номінальної сили струму в амперах зазначені на вилці 6-10А, а на розетках 16А;

- на самому зразку не зазначено товарного знаку виробника;

- позначку типу з’єднувача на зразку не зазначено;

- на вилці і на розетці зазначено різні струми;

- найменування, або розпізнавальний знак підприємства-виробника з’єднувачів на зразку відсутні;

- величина струму між затискачем уземлення вилки зразка і металевими уземлюваними затискачами розеток складає 30,5А, падіння напруги складає – 3,789В, опір складає 0,147Ом, що перевищує 0,1 Ом;

- марковання не розміщене на основній частині приладу.

А також продукція не відповідає п. п. 13, 21  Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015 р. № 1067, оскільки не забезпечено супроводження електрообладнання інструкцією.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози.